## Slide 1: AREAS DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES CON MATERIAS PELIGROSAS
Manuel Sánchez
Abril 2015

## Slide 2: ANTECEDENTES
Capítulo 8.4 del (ADR):
Los vehículos que transporten mercancías peligrosas en las cantidades indicadas en las disposiciones especiales S1 (6) (más de 50 Kg de explosivos) y S14 a la S24 (más de 100 o de 500 Kg, según los casos) del capítulo 8.5 para una mercancía determinada, de acuerdo con la columna (19) de la tabla A del capítulo 3.2 permanecerán vigilados, o bien se podrán estacionar, sin vigilancia, en un depósito o en las dependencias de una fábrica que ofrezca total garantía de seguridad.

## Slide 3: ANTECEDENTES (cont.)
Capítulo 1.10 (Security), 1.10.1.3:
Las zonas de estacionamiento temporal deberán contar con medidas de proteccion adecuadas, estar bien iluminadas y, siempre que sea posible, no ser accesibles al público en general.

## Slide 4: Plano tipo

## Slide 5
Adecuación de las áreas existentes
Estudios y comprobaciones necesarias para utilizar las áreas existentes en las que paran los camiones de mercancías peligrosas para convertirlas en áreas más seguras a un bajo coste y con una gran eficacia y rentabilidad para todos.

## Slide 6
VIGILADA 24 HORAS,
  Restaurante y cafetería
  Dotaciones de seguridad:
    Amplitud del estacionamiento ≥ 2000 m2.
    Delimitación, en la zona menos transitada y mas alejada de las instalaciones, plazas de aparcamiento para vehículos de mercancías peligrosas.
    Distancia de seguridad entre el estacionamiento de mercancías peligrosas e instalaciones de uso público ≥ 100 m. Distancia de seguridad entre el estacionamiento de mercancías peligrosas y la carretera ≥ 30 m.
    Plazas de uso exclusivo de mercancías peligrosas.
    Distancia adecuada a los servicios de intervención.
Criterios clasificación Áreas de Estacionamiento
TIPO A

## Slide 7
Cuando cumple TODAS las referencias dadas para el TIPO A y ADEMÁS cuenta con:
  Señalización zona de seguridad. Señalización de uso exclusivo, señales que indiquen el lugar de estacionamiento para mercancías peligrosas.
  Condiciones de las plazas, tales como mayor anchura, separación entre plazas por conos, etc.
  Información en el estacionamiento de las normas de utilización.
  Iluminación.
  Extintores.
  Alarma.
  Plan de autoprotección.
Criterios clasificación Areas de Estacionamiento (CONT)
TIPO A1

## Slide 8
Igual que las del Tipo A, pero cuando no están vigiladas o cuentan con vigilancia diurna o nocturna (No 24 horas).
Criterios clasificación Areas de Estacionamiento (CONT)
TIPO B
Igual que las del Tipo A1, pero cuando no están vigiladas o cuentan con vigilancia diurna o nocturna (No 24 horas).
Las no clasificables en los apartados anteriores, siendo un espacio libre apropiado apartado de los lugares de paso o reunión.
TIPO B1
TIPO C

## Slide 9
AREAS DE ESTACIONA
MIENTO

## Slide 11
Instalaciones y Dotaciones recomendadas
Vigilancia 24 horas por personal debidamente formado en materias peligrosas
Otras recomendaciones
Plan de autoprotección:
Disposiciones para primeros auxilios
Vías de evacuación
Localización de bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, hospitales, protección civil, etc.
Desaconsejar el uso a vehículos que transporten pasajeros/viajeros
Medidas específicas de ordenación:
Localización de las plazas de aparcamiento de vehículos de mercancías peligrosas en la zona menos transitada.
Separación (distancia de seguridad, mediante muretes, por ejemplo) y señalización de esta zona.
AREAS DE ESTACIONAMIENTO EN TRÁNSITO.
Donde el vehículo realiza descansos por tacógrafo

## Slide 12
Instalaciones y Dotaciones complementarias
“Botón de alarma”
Teléfono
Instalaciones de aseo
Manutención y alojamiento
Estación de servicio
Talleres mecánicos.

## Slide 13
Instalaciones y Dotaciones recomendadas
Vigilancia 24 horas por personal debidamente formado en materias peligrosas
“Botón de Alarma”
Teléfono
Instalaciones de aseo
Otras recomendaciones
Plan de autoprotección:
Disposiciones para primeros auxilios
Vías de evacuación
Localización de bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, hospitales, protección civil, etc.
Desaconsejar el uso a vehículos que transporten pasajeros/viajeros
Medidas específicas de ordenación:
Localización de las plazas de aparcamiento de vehículos de mercancías peligrosas en la zona menos transitada.
Separación (distancia de seguridad, mediante muretes, por ejemplo) y señalización de esta zona.
AREAS DE ESTACIONAMIENTO EN TÉRMINO.
Donde el vehículo pernocta o realiza descansos prolongados

## Slide 14
Instalaciones y Dotaciones complementarias
Sistemas de detección, protección y control contra incendios.
Sistemas de protección contra emisión de gases.
Sistemas de protección contra derrame de líquidos (inflamables, tóxicos, etc.)
Manutención y alojamiento.
Estación de servicio.
Talleres mecánicos.
Instalaciones de lavado (vehículos, cisternas, etc.).
Medios de evacuación de vehículos.
Las mercancías no son objeto de manipulación alguna, por tanto no precisan servicios específicos. No obstante, sería conveniente disponer de una zona cerrada de almacén, para situaciones de emergencia, donde se dispondría de una(s) cisterna(s) para almacenar temporalmente líquidos y/o gases.